关键词：渣浆泵 加链接到 http://www.sdzhize.com/

如何为污水处理设备的渣浆泵选型？

渣浆泵是污水处理设备的一个重要部件，现在水污染现象日益严重，那么该如何选购污水处理的渣浆泵，介绍以下几种方法

渣浆泵应根据工艺流程，给排水要求，从五个方面，即流量、扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等才决定选择其的型号。

1、流量是选择离心泵的重要数据之一，它直接关系到整个污水处理装置的生产能力和输送能力。选择泵时，以zui大流量为依据，兼顾正常流量，在没有zui大流量时，就取正常流量的1.1倍做为zui大流量。

2、扬程是选择离心泵的又一关键性数据，通常是用放大5%-10%余量后扬程来选型。

3、液体性质包括液体介质名称、物理性质、化学性质和其他性格，物理性质有温度、密度、年度、介质中固体颗粒直径和气体的含量等，这涉及到系统的扬程，化学性质，主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性，是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。

4、管路布置条件指的的输送液体高度，距离和走向，吸如侧zui低液面，排出测zui高液面等一些数据和管道的规格以及管道的长度，材料，管件规格，数量等。

5、操作运转条件。这个要根据现场的一些情况来决定。比如海拔条件，环境温度，是间隙运行还是连续运行，泵的位置是要固定的还是要移动的。

合适选型很重要，比如我们一体化污水处理设备和一体化净水器的渣浆泵泵选型时，就充分考虑到了当地海拔高和气温低的条件，选择了合适的渣浆泵。

渣浆泵的耐磨材料的选择，对泵的使用寿命有着极其重要的影响。尽管目前没有任何一种材料能适应所有不同的磨蚀性工况条件，但是如上所述，任何一种材料都有罪适应的工况条件。目前，耐磨材料的系列品质较为广泛，而且正向专用型发展。因此，在选材时，应根据所输送浆体的特性，结合以往积累的运行经验，选择zui适合工况条件的材料，从而提高泵的使用寿命。

总之，渣浆泵的合理选型、选材和使用，是充分发挥泵本身功能，经济运行，降低能耗和提高寿命等至关重要的前提。根据经验，解决这个问题，概况气力啊应注意一下几个方面：

1、分析研究泵送浆体的特性和系统有关参数。

2、正确选择泵的结构形式和口径。

3、确定泵的性能参数。

4、合理选择过流部件的材质

5、选择泵的传动方式和轴封形式

6、泵的串联问题